## Slide 1: Revisão sistemática do scaffold vascular bioreabsorvível
Juan Felipe Castillo Schrul
R2 Hemodinâmica HCI

## Slide 3: DES
DES:
  < crescimento neointimal => diminuindo reestenose
  Limitações:
    Implante metálico permanente => ST
    Enjaulamento RL
    Exclui Tto Qx
    Prejudica estudos de imagem não invasiva das Coronarias

## Slide 4
ABSORB: devise mais estudado, único com RCT

## Slide 6
Ultima revolução no campo da PCI
Integridade Temporal Temporária
Vantagens:
  Menor reações de hipersensibilidade
  Disfunção endotelial
  Trombose tardia
  Possibilidade de tratamento cirúrgico tardio
Devido a novidade do BVS, seu desempenho não esta bem estabelecido.

## Slide 7
Para dar adequada força radial os BVS tem suas hastes mais grossas (doble dos DES) 150 – 200 micras, perfil maior 0,4 – 0,8 mm maior que os DES, podendo levar a um processo de implante mais incomodo.
Preocupação com a entrega em lesões mais tortuosas, complexas, calcificadas; que foram excluídas dos estudos iniciais.
Habilidade limitada na hiperexpansão, com risco de aposição incompleta e fratura de hastes.
3 P’s: apropriada medição do diâmetro arterial / Preparação da lesão / Prestar atenção nos limites de expansão.

## Slide 8: MEDIÇÃO
Métodos
  Coerência óptica: maior variação
  OCT: próximo do tamanho real do vaso
  IVUS
  Angiografia quantitativa :
    Dmax: diâmetro máximo do lúmem avaliado na extremidade proximal e distal do segmento a ser tratado (64,4%) recomendado para escolher BVS
    Diâmetro de referencia: Diâmetro de lúmem máximo 5mm proximal e distal do segmento a ser tratado (47,1%)
Em lesões de alta complexidade e artérias pequenas, considerar método de imagem intravascular

## Slide 9: preparação
Predilatação é altamente recomendada (facilita entrega, adequada expansão e aposição, guia no tamanho apropriado BVS)
Balão NC = Dmax
Lesões fibróticas / calcificadas considerar balões cutting / scoring ou rotablator.
Habilidade de esticar pouco durante a implantação e pos dilatação além do diâmetro nominal.
Incrementos de 2 ATM a cada 5 segundos, até o valor nominal

## Slide 10: Pôs dilatação
Colombo et al. Demostraram que a pôs dilatação a alta pressão melhorou a expansão e aposição, diminuindo os eventos trombóticos.
Evitar a hiperdilatação, pelo risco de fraturas.
Costa et al. Resultado angiográfico agudo e em um ano não teve diferença de desfechos.
Abbott recomenda pôs dilatação com balão NC não > 0,5 mm do tamanho do BVS.
DAPT pelo mínimo 6 meses.

## Slide 11: OVERLAPPING
Sobreposição pode estar associada a IAM Peri procedimento
  > fechamento do RL
DES 1º ger => atraso na normalização endotélio e promoviam > inflamação local. Novos DES (hastes + finas, células abertas, biocompatilidade)
BVS hastes grossas e DEVISE + volumoso, dificulta e lesões tortuosas e calcificadas. Pressão pode danificar as hastes
Ovelap pode ter camada de 300 – 400 mcm de polímero que pode alterar a dinâmica de fluxo local e aumenta o risco de ocluir RL
Recomenda se evitar overlap, se não possível, realizar em segmentos curtos.

## Slide 12: Bifurcação Di Mario et al
Ainda a viabilidade e resultados em bifurcação tem questões em aberto, experiência limitada para fazer recomendações.
Lei Murray: diferença no diâmetro do vaso antes e depois do RL pode ser de até 1,0mm – BVS recomenta pôs dilatação não > 0,5mm do diâmetro de scaffold. Levando a um risco de aposição incompleta.
Lesões ostiais tendem a ser fibróticas - dificuldade para expandir – pôs dilatação agressiva pode danificar as hastes. Recomendado predilatação com balões apropriados ou aterectomia.
Evitar BVS se dilatação inapropriada.

## Slide 13: bifurcação
Stent provisional é recomendado na > das bifurcações. BVS insuflação sequencial de balão e Kissing Ballon somente se necessário.
2 BVS “T” stent em bifurcação de ângulo aberto; crush ou culotte podem ser considerados utilizando DES no RL
Só um estudo de viabilidade onde não foi investigado câmbios na hemodinâmica de fluxo, nem descrito os resultados.

## Slide 15: Métodos
literatura:
  Tipos de bioabsorvíveis
  Nível de desenvolvimento
  Estatus regulatório
  Quantia de evidencia clinica disponível
11 estudos ( 2990 ptes) 1 RCT, 2 cohortes com DES de controles, 8 cohortes com braço simples
Seleção
  Uso BVS
  Humanos
  Inglês / francês
  Desenho – segurança e/ou eficácia
Reestenose, ST, IAM, RVA, morte cardíaca, morte todas as causas, MACE.

## Slide 20
Questões em aberto:
  IAM Peri procedimento
    4% vs 1% P= 0,06
  ST
    2 estudos a ST 2,1-3% em 6 meses ( Absorb trial 0,9%) diferentes tipos de lesões Capodano / Kraak et al 25 – 27% lesões tipo C – Absorb 2%
    Com esses dados fica inconclusivo se BVS é mais trombogênico que o DES em lesões complexas.
BVS estudado em diferentes cenários, sem diferenças estatiscas com DES
Segurança e eficácia em um RCT em andamento.

## Slide 21: 191 ptes STEMI